## Slide 1: Verbesserung der Sortiergenauigkeit eines Optischen Sortierers mit Hilfe einer Geregelten Materialrückführung
Intelligent Sensor-Actuator-Systems Laboratory (ISAS)
Institute for Anthropomatics and Robotics
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Karlsruhe, Germany
isas.iar.kit.edu
Jonathan Vieth

## Slide 2: Optischer Sortierer
Notes: Betrachtet wird ein optischer Sortierer. Das System trennt Gutpartikel von Schlechtpartikeln.
Im Folgenden soll dieses System nun um eine Rückführung erweitert werden. Die Motivation für diese Rückführung ist, dass aus Experimenten bekannt ist, dass der Partikelmassenfluss auf dem Fließband die Sortiergenauigkeit beeinflusst.

## Slide 3: Optischer Sortierer mit Rückführung
Notes: Hier ist eine schematische Darstellung der Rückführung zu sehen. Die Rückführung befindet sich hinter dem Sortierausgang.

## Slide 4: Optischer Sortierer mit Rückführung
Fließband
Materialfluss
Informationsfluss
Gutfraktion
Schlechtfraktion
Regler
Notes: Die Partikel, die in den äußeren beiden Schächten der Rutsche landen werden zurück auf das Fließband geführt, während die restlichen Partikel zum Endpunkt der Sortierung weitertransportiert werden.
Zwei Kameras messen die Partikelströme und geben diese Messwerte weiter an einen Regler. Mit Hilfe dieser Messwerte regelt der Regler die Position der Klappen, wodurch eingestellt werden kann, wie groß der Anteil der zurückgeführten Partikel ist. Der Regler bestimmt den Anteil der zurückzuführenden Partikel!

## Slide 5: Ziel und Gliederung
Ziele
Verbesserung der Sortiergenauigkeit
Beeinflussung des Massenstroms
Gliederung
Modellierung & Identifikation
Systemanalyse
Modellprädiktive Regelung
Simulation
Motivation
Zusammenfassung & Ausblick
Fließband
Regler
Gutfraktion
Schlechtfraktion
Notes: Der Entwurf der Materialrückführung und des Reglers hat zwei Ziele:
Zum einen erhofft man sich dadurch eine Verbesserung der Sortiergenauigkeit
Zum anderen kann durch diese Regelung überhaupt der Massenstrom beeinflusst werden

## Slide 6: Modellierung des Systems ohne Rückführung
Fließband
Regler
Materialfluss
Informationsfluss
Gesucht: Kennlinie:
Motivation
Modellierung
MPC
Systemanalyse
Simulation
Zusammenfassung
Notes: An zwei Stellen des geregelten optischen Sortierers werden Partikelströme gemessen.
Zum einen auf dem Fließband, zum anderen auf der Rutsche. Gesucht ist nun eine Funktion, die beide Messvektoren miteinander verbindet

## Slide 7: Modellierung des Systems ohne Rückführung
Motivation
Modellierung
MPC
Systemanalyse
Simulation
Zusammenfassung
Notes: Aus regelungstechnischer Sicht kann diese Funktion als ein nichtlineares Kennlinienglied beschrieben werden
Die beiden Messvektoren sind über die Matrix Gamma miteinander verknüpft. Die Matrix Gamma ist abhängig von den zwei Funktionen epsilon und zeta, die den Anteil der richtig sortierten Gutpartikel und den Anteil der richtig sortierten Schlechtpartikel beschreiben. Die beiden Funktionen wurden anhand von Simulationen bestimmt. Simulationen wurden für verschiedene Massenströme durchgeführt. Danach wurde der Anteil der richtig sortierten Partikel berechnet (gekennzeichnet durch die blauen Punkte) und durch quadratische Funktionen approximiert.

## Slide 8: Modellierung der Rückführung
Materialfluss
Informationsfluss
Gutfraktion
Schlechtfraktion
Fließband
Regler
Motivation
Modellierung
MPC
Systemanalyse
Simulation
Zusammenfassung
Notes: Erweitert man das System nun um eine Rückführung, dann müssen zwei weitere Vektoren eingeführt werden.
Zum einen der Massenstrom der zurückgeführten Partikel, zum anderen der Massenstrom der Partikel die das Ende der Sortierung erreichen.

## Slide 9: Modellierung der Rückführung
Motivation
Modellierung
MPC
Systemanalyse
Simulation
Zusammenfassung
Notes: Beschrieben wird das System durch vier Gleichungen

## Slide 10: Systemanalyse
Partikel Hinzufügen
Partikel Entfernen
Motivation
Modellierung
MPC
Systemanalyse
Simulation
Zusammenfassung
Notes: Die Funktionsweise der Rückführung kann man in zwei Effekte aufteilen. Zum einen das Partikel hinzufügen auf dem Fließband, zum anderen das Partikel entfernen auf der Rutsche

## Slide 11: Systemanalyse
Partikel Hinzufügen
Partikel Entfernen
Berücksichtigung beider Effekte
Motivation
Modellierung
MPC
Systemanalyse
Simulation
Zusammenfassung
Notes: Diese beiden Effekte sollen nun zuerst getrennt voneinander analysiert werden und anschließend gemeinsam. Den ersten Effekt kennen wir bereits. Dieser wird beschrieben durch die Kennlinie
Der zweite Effekt soll im folgenden genauer analysiert werden

## Slide 12: Steady-State Analyse - Annahmen
System befindet sich im Steady-State
Kennlinien und sind konstant und damit unabhängig von und
Motivation
Modellierung
MPC
Systemanalyse
Simulation
Zusammenfassung
Notes: Dafür werden zwei Annahmen getroffen. Zum einen befindet sich das System im Gleichgewichtszustand.
Zum anderen wird die Kennlinie konstant gesetzt

## Slide 13: Steady-State Analyse – Berechnung der TPR und TNR
Gutfraktion
Schlechtfraktion
Motivation
Modellierung
MPC
Systemanalyse
Simulation
Zusammenfassung
Notes: Berechnet wird nun unter Berücksichtigung dieser beiden Annahmen die TPR und die TNR des Ausgangs. Wenn diese Annahmen gelten, dann sind die TPR und die TNR nur von den Stellgrößen abhängig.
Die TPR und die TNR sind ein Maß dafür wie viele Partikel richtig sortiert werden

## Slide 14: Steady-State Analyse – Konstante Kennlinie
Steady-State Kennlinie ist konstant
TPR
TNR
Motivation
Modellierung
MPC
Systemanalyse
Simulation
Zusammenfassung
Notes: Stellt man die TPR und die TNR nun für die folgenden epsilon und zeta Werte graphisch dar, dann ergibt sich folgendes Bild.

## Slide 15: Steady-State Analyse – Kennlinie berücksichtigt
Massenfluss auf dem Fließband für g/s und g/s
Motivation
Modellierung
MPC
Systemanalyse
Simulation
Zusammenfassung
Notes: Berücksichtigt man nun auch die Kennlinie, dann muss der Massenfluss auf dem Fließband numerisch bestimmt werden.

## Slide 16: Steady-State Analyse – Kennlinie berücksichtigt
TPR
TNR
Steady-State Kennlinie ist berücksichtigt
Motivation
Modellierung
MPC
Systemanalyse
Simulation
Zusammenfassung
Notes: Die Überlagerung beider Effekte ür einen vorgegebenen Massenzufluss sieht folgendermaßen aus.
Die optimalen Stellgrößen lassen sich jetzt nicht mehr analytisch bestimmen. Zudem soll ein Regler auch das dynamische Verhalten des Systems berücksichtigen. Daher soll im weiteren ein MPC entwickelt werden.

## Slide 17: Modellprädiktive Regelung
Nutzt das Systemmodell zur Prädiktion zukünftiger Zustände
Ziel: Minimierung eines Gütemaßes
Motivation
Modellierung
MPC
Systemanalyse
Simulation
Zusammenfassung

## Slide 18: Schnittstelle mit der DEM-Simulation
Motivation
Modellierung
MPC
Systemanalyse
Simulation
Zusammenfassung
Notes: Zur Evaluation des Reglers und des Systems mit Rückführung wird eine Simulation basierend auf einer Diskrete Elemente Methode durchgeführt
Dafür musste die Schnittstelle zu der bereits bestehenden DEM entworfen werden

## Slide 19: Schnittstelle mit der DEM-Simulation
DEM-Simulation
Motivation
Modellierung
MPC
Systemanalyse
Simulation
Zusammenfassung

## Slide 20: Wahl des Prädiktionshorizontes
Motivation
Modellierung
MPC
Systemanalyse
Simulation
Zusammenfassung

## Slide 21: Wahl des Prädiktionshorizontes
Motivation
Modellierung
MPC
Systemanalyse
Simulation
Zusammenfassung
Notes: Der Grund: Ab einem bestimmten Prädiktoinshorizont sind die Nebenbedingungen der Optimierung nichtlinear
Wählt man den Prädiktionshorizont zu 69, was einem vollen Umlauf eines Partikels beschreibt, dann lassen sich die beiden funktionen folgendermaßen interpretieren.
Der erste Effekt berücksichtigt nur die kurzfristige Beeinflussung
Der zweite Effekt berücksichtigt das langfristige Verhalten

## Slide 22: TPR oder TNR verbessern?
Fokus auf TNR
Fokus auf TPR
Motivation
Modellierung
MPC
Systemanalyse
Simulation
Zusammenfassung

## Slide 23: Zusammenfassung und Ausblick
Modellierung des Systems

## Slide 24: Zusammenfassung der Ergebnisse
Modellierung des Systems
Identifizierung der Kennlinie des Systems
Notes: Grafiken recyclen

## Slide 25: Zusammenfassung der Ergebnisse
Modellierung des Systems
Entwurf eines MPC
Simulation des geregelten Systems
Identifizierung der Kennlinie des Systems
Notes: In weiteren Arbeiten könnte die Echtzeitfähigkeit verbessert werden

## Slide 26: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

## Slide 27: Einfluss Massenfluss
50g/s
100g/s

## Slide 28: Steady-State Analyse – Vergleich
Motivation
Modellierung
Identifikation
MPC
Systemanalyse
DEM
Simulation
Ausblick

## Slide 29: Wiener System
Eigenschaften
  Linearer dynamischer Block
  Nichtlineares statisches Kennlinienglied
Regelungsverfahren existieren
  Adaptive Regelung [1]
  Modellprädiktive Regelung [2]
Motivation
Modellierung
Identifikation
MPC
Systemanalyse
DEM
Simulation
Ausblick
[1] Pajunen Adaptive Control of Wiener Type Nonlinear Systems. 1992
[2] Alberer Receding Horizon Optimal Control of Wiener Systems by Application of an Asymmetric Cost Function. 2009

## Slide 30: Kennt der Regler die Dynamik (Sprung) des Zuflusses?
Kennt die Dynamik
Kennt die Dynamik nicht